目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	73

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  项目厂区平面布置图

附图4  环境管控单元分类图

附图5  地下水防渗分区图

附图6  水功能区划图

附图7  生态红线划定图

附图8  奉新县城市总体规划图

附图9  奉新县高新技术产业园规划图

附图10  项目防护距离包络线图

附图11  工程师现场踏勘图

附图12  项目四至图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  可研批复（奉发改发【2023】237号）

附件3  江西省环境保护厅关于《江西奉新工业园区扩区和调整区位规划环境影响报告书》审查意见的函（赣环评函【2013】161号）

附件4  江西省生态环境厅关于江西奉新高新技术产业园区调区规划环境影响报告书审查意见的函（赣环环评函【2022】31号）

附件5  现有项目环评批复及验收意见

附件6  现有项目自行监测报告

附件7  现有项目排污许可证

附件8  引用监测报告

附件9  污泥鉴别意见

附件10  污泥处置协议

附件11  污泥接收单位环评批复

附件12  专家意见及修改单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 奉新县中心集镇生活污水处理设施提标改造工程 （污泥深度脱水项目） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-360921-07-02-863804 |
| 建设单位联系人 | 兰上钧 | 联系方式 | 19979739979 |
| 建设地点 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道南侧 |
| 地理坐标 | （东经：115°24′29.120″，北纬：28°41′47.609″） |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 奉新县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-360921-04-01-794390 |
| 总投资（万元） | 699.53 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 2.00 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地（用海） 面积（m2） | 389.42 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 类别 设置原则 本项目 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目； 本项目外排废气为氨、硫化氢、臭气浓度等，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂； 本项目废水排入污水处理厂深度处理 地下水 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的； 本项目建设地址在奉新县高新技术产业园区，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目； 有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 综上所述，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 文件名称：《奉新县高新技术产业园控制性详细规划》 审查机关：奉新县人民政府 审查文件及文号：《奉新县人民政府关于同意〈奉新县高新技术产业园区控制性详细规划〉方案的批复》（奉府字〔2022〕76号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《江西奉新高新技术产业园区调区规划环境影响报告书》 审查机关：江西省生态环境厅 审查文件及文号：《关于〈江西奉新高新技术产业园区调区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（赣环环评函〔2022〕31号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、园区规划相符性分析 根据《江西奉新高新技术产业园区调区规划环境影响报告书》及审查意见的函（赣环环评函〔2022〕31号），规划如下： 调区后冯田工业区规划面积1291.5公顷，四至范围：东至园区十二路、兴业路，西至环城南路、棉纺北路，南至园区十一路，北至清溪路；黄溪工业区规划面积201.93公顷，四至范围：东至发展大道，西至兴民路，北至昌铜高速，南至工业三路。冯田工业区规划以新能源新材料、纺织为主导产业，同时发展冶炼化工、机械制造、再生资源利用等重点产业。黄溪工业区规划以电子信息技术、光电新能源产业作为主导产业，规划产业有电子信息、智能制造、新能源、新材料、纺织服装产业(以产业链后端组装加工为主)。 项目位于冯田东工业区内，属固体废物治理业。项目属于园区污水处理厂配套项目，属于园区基础设施建设项目，因此本项目的建设满足园区规划要求。 表1-2 园区环境准入清单 片区 规划主导产业 限制发展导向 禁止发展导向 本项目情况 印染集控区 纺织 、 印染 限制新建20t/h以下燃煤锅炉；燃煤型砂轮项目 不符合宜市环字[2018]342号文要求的产业，以潦河岸为界线，向陆地延伸1公里范围内禁止新建化工、造纸、制革、冶炼项目。不符合《印染行业规范条件》要求的产业。 本项目为园区污水处理厂配套项目，符合园区环境准入条件 2、园区规划环评审查意见的相符性分析 根据《关于〈江西奉新高新技术产业园区调区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（赣环环评函〔2022〕31号）：江西奉新高新技术产业园区调区规划实施受到上位规划、水环境风险、大气环境及防护距离等因素的制约，应认真落实《报告书》提出的各项风险防范、预防或减缓不良环境影响的措施，进一步优化产业定位及产业布局，严格实行行业准入条件，有效落实本审查意见，确保江西奉新高新技术产业园区规划实施的环境可行性。 （一）部分规划用地未在奉新县城市总体规划范围内，园区应积极与国土空间规划的互动衔接，予以解决。 相符性分析：项目位于江西奉新高新技术产业园区冯田工业区现有项目厂区内，项目用地为工业用地，用地符合土地规划，开发建设活动符合管控要求。 （二）冯田工业区西北面距南潦河较近，1km范围内不宜设置化工等涉及使用危化品作为生产原料的高风险企业，并设置截污渠，防止初期雨水、事故废水及风险事故泄漏物直接进入水体。 相符性分析：项目属于固体废物治理业，且不涉及危化品等作为生产原料，项目距离南潦河约420m。 （三）已开发区域进一步优化产业定位及布局，相同产业尽可能集中分布，避免产业分散给园区发展带来制约。园区内居住用地集中规划或尽量依托城镇，缓解园区内居住区（村庄）零散分布因防护距离设置而造成的产业发展制约。 相符性分析：项目属于项目固体废物治理业，本项目为园区污水处理厂现有项目的技改工程，无制约因素。 （四）企业与居住区设置缓冲隔离带，企业选址布局应充分考虑防护距离要求，降低对规划区内及周边区域居住、商业等人群集中区的影响。重点关注陶仙村、歇宿岗、火田村、岭背等现有与工业企业距离较近的敏感点，适时对与工业企业距离较近的敏感点启动拆迁安置，确保人居环境安全。 相符性分析：项目企业选址充分考虑防护距离要求，卫生防护范围内无居民点。 （五）完善一般工业固体废物的贮存、处置或综合利用设施建设规划。 相符性分析：项目将新建一座污泥仓（20m3）存放项目产生的干化污泥。 |
| 其他符合性分析 | 项目产业政策符合性 本项目为集中式污水处理厂污泥干化项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用，20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。项目已经获得奉新县发展和改革委员会备案批准（项目代码：2307-360921-04-01-794390），因此，项目的实施符合国家和地方的相关产业政策。 2.选址可行性分析 （1）用地性质相符性分析 本项目建设地址位于江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道。根据园区规划图，项目用地性质为工业用地，详见附图。因此，本项目符合奉新县高新技术产业园区土地利用规划要求。 （2）选址所在地环境敏感程度 项目选址不属于生活饮用水水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。现有项目以污水处理设施区域为边界设置了200m卫生防护距离，本次技改项目以污泥干化车间为边界设置50m卫生防护距离，污泥干化车间卫生防护距离包含在现有项目卫生防护距离内，本次评价按全厂卫生防护距离执行。经调查，全厂卫生防护距离内无敏感目标，最近的敏感目标为项目北侧约510m的郑家州居民区，项目环境敏感程度一般。 （3）环境影响程度 根据国家环境主管部门发布的数据可知，项目所在地环境质量现状均能达到相应的功能区划的要求，项目建设不会使得区域环境功能发生改变。 （4）与外环境兼容性分析 项目整体布局位于冯田工业区的西侧，项目东面为江西飞宇新能源有限公司（主要从事锂离子电池制造）；项目北面是长清大道和空地；项目西面是江西金环颜料有限公司（主要从事无机颜料制造）；项目南面为“江西永兆实业有限公司”（主要从事纺织材料制造），项目周边无明显环境制约因素，无食品、医药等对环境要求较高的企业。 经实地踏勘，以项目厂界为参照，500m范围内无环境敏感点。 本项目污染物在采取各项污染防治措施后均可达标排放，对外环境影响可接受，与周边环境兼容。 综上所述，本项目周边制约因素少，用地性质符合相关规划，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求；因此，项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。通过“划框子、定规则”，将行政区域划分为若干环境管控单元，并根据环境管控单元特征提出针对性的生态环境准入清单。 根据《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（赣府发〔2020〕17号）、《宜春市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目分析如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于江西奉新高新技术产业园区长青大道。经与奉新县生态保护红线划定图对比，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及奉新县生态保护红线分布等相关文件划定的生态保护红线，属于一般生态空间，满足生态保护红线要求。 本项目严格执行更加严格的环境保护制度，通过相应的环保设施及采取有效的防控措施，加强项目污染物排放控制和环境风险防控，确保项目对周边水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素的影响控制。 （2）环境质量底线： 根据奉新县环境功能区区划，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。 由环境质量现状可知，项目所在地大气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；受纳水体能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；项目厂界声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 项目建成后，对产生的废水、废气、噪声治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置，对周围声环境影响较小，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线： 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： 根据宜春市三线一单环境综合管控分区图（详见附图三），项目位于江西省宜春市奉新县重点管控单元3奉新工业园区（冯田园区），为重点管控单元（重点单元编号：ZH36098320003）。 生态环境管控准入要求如下： 表1-3 宜春市生态环境管控总体准入要求表 维度 清单编制要求 序号 准入要求 本项目 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺 项目为固体废物治理业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。 限制开发建设活动的要求 2 禁止赣江干流岸线5公里范围内新布局重化工园区，赣江干流岸线1公里范围内不得新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目 项目不属于重污染项目 3 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目 项目不属于化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目 4 各类保护地、生态红线法律法规中规定的禁止类、限制类建设活动 不属于 不符合空间布局要求活动的退出要求 5 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造； 依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管 不属于 污染物排放管控 允许排放量要求 6 到2020年，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在9.86万吨、1.16万吨、6.02万吨、7.97万吨以内，比2015年分别下降4.3%、3.8%、14.58%和24.75%；到2020年，单位地区生产总值二氧化碳排放比2015年下降19.5% ，“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求 按要求执行 现有源提标升级改造 7 至2020年现有集中城镇污水处理厂排放标准由一级B提标至一级A； 国家级开发区内应淘汰煤气发生炉等高污染设备 按要求执行 环境风险防控 联防联控要求 8 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制 按要求执行 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 9 到2020年全市水资源利用量控制在36.85亿立方，“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求 按要求执行 地下水开采要求 10 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水 不涉及地下水开采 能源利用总量及效率要求 11 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降17%，能源消费总量增量控制在163万吨标准煤以内，十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求 按要求执行 禁燃区要求 12 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源 不涉及 表1-4 奉新工业园区生态环境管控总体准入要求表 维度 准入要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 允许开发建设活动的要求 / / / 禁止开发建设活动的要求 / / / 限制开发建设活动的要求 潦河沿岸污水环境高污染风险项目 项目外排废水水质较为简单，水量较少，且废水经污水处理厂处理后均能够达标排放 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 依法取缔超标严重治理无望的建设项目 项目废气、废水均能够达标排放 不属于 污染物排放管控 现有源提标升级改造 完成集中式污水处理设施及管网建设，并安装在线监控设施。新建的集中式污水处理设施出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准及以上 园区污水处理厂处理达一级A标准后尾水排入南潦河。 符合 新增源等量或倍量替代 无 / 符合 新增源排放标准限制 污染物排放应达到相应排放标准 本项目严格执行相关排放标准规定 符合 污染物排放绩效水平准入要求 污染物排放绩效水平应达到良好水平 本项目污染物排放量较少，绩效水平达到良好水平 符合 环境风险防控 严格管控类农用地环境风险防控要求 已污染地块再利用，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 该项目用地类型为工业用地，非污染地块。 符合 安全利用类农用地环境风险防控要求 / / 符合 污染地块（建设用地）环境风险防控要求 / / 符合 园区敏感点风险准入类防控要求 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。 项目不属于环境风险等级高的建设项目，紧邻区域无居住、科教、医院等敏感目标 符合 园区风险防控体系要求 园区应建立环境风险防控体系 园区建立环境风险防控体系 符合 企业风险防控配套措施 重点企业建立完整环境风险应急预案，并定期演练。对存储/暂存废水、废液、化学品、危险废物等区域应采取分区防渗措施。 企业建立完整环境风险应急预案，并定期演练。对各区域采取分区防渗措施。 不涉及 企业生产过程风险防控要求 / / / 资源利用效率要求 水资源重复利用率要求 园区工业用水重复利用率不得低于75% 本项目为污水处理设施配套的污泥干化项目，不属于工业生产型项目 符合 水资源利用效率和强度要求 2020年万元GDP用水量较2015年降低30% / 符合 地下水禁采要求 禁止新增工业用水取用地下水 项目用水不使用地下水 符合 地下水开采总量要求 / / / 能源利用效率要求 能源消耗强度（吨标煤/万元GDP）低于0.73 / 符合 岸线管控要求 / / / 项目严格生态空间管控要求，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，有效控制和削减污染物排放总量，使各类环境要素达到环境功能区要求，大气环境质量、水环境质量等均符合国家标准。合理设定资源消耗，强化能源消耗强度控制。因此，项目符合“三线一单”的要求。 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 表1-5 与实施细则符合性分析 项目 具体要求 项目情况 符合性 严格岸线河段管控 第四条 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的长江过江通道项目。 本项目为固体废物处置业，不属于此类项目 符合 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 本项目位于江西奉新高新技术产业园区冯田工业区， 不涉及自然保护区核心区、缓冲区。 符合 第六条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜区资源保护无关的设施。 不涉及风景名胜区。 符合 第七条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 不涉及饮用水水源保护区 符合 第八条 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 不涉及饮用水水源保护区 符合 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内水域新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。 不涉及水产种质资源保护区 符合 第十条 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 不涉及国家湿地公园 符合 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 不涉及长江岸线保护区，不占用河湖岸线 符合 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 不涉及河段、湖泊保护区、保留区 符合 严格区域活动管控 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 不新设、改设或扩大排污口 符合 第十四条 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 不涉及 符合 第十五条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，项目不属于新建、扩建化工项目。 符合 第十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类项目 符合 第十七条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 项目位于合规园区且不属于所列项目类别 符合 严格产业准入 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 不属于石化、现代煤化工等项目。 符合 第十九条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 项目不属于限制类、淘汰类项目，为鼓励类。 符合 第二十条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 不属于钢铁、电解铝水泥熟料、平板玻璃等严重过剩产能项目。 符合 第二十一条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发【2021】33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 项目不属于高耗能高排放项目，综合能耗和污染物排放降低 符合 5、与“两高”项目准入要求相符性分析 （1）《江西省发展和改革委关于印发<江西省“两高”项目管理目录（2023年版）>的通知》（赣发改环资[2023]772号） 2023年11月，江西省发展和改革委员会以赣发改环资[2023]772号文发布了《江西省两高项目管理名录（2023版）》（以下简称《名录》），根据《名录》要求，“两高”项目涉及行业暂定石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电8个行业且年综合能源消费量10000吨标准煤（当量值）及以上的项目。 相符性分析：本项目为固体废物治理业，不属于《名录》要求的两高行业，因此项目不属于两高项目。 6、与《江西省人民政府关于南昌昌北国际机场净空保护范围的公告》的相符性分析 表1-6 与《江西省人民政府关于南昌昌北国际机场净空保护范围的公告》的相符性分析 要求 本项目情况 相符性 一、机场净空保护区范围：南昌昌北国际机场净空保护区范围是以机场基准点为圆心、水平半径55公里的空间区域，涉及的县级以上区域有：南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩区、安义县全区域，新建区、南昌县、进贤县部分区域；九江市柴桑区、共青城市、永修县、武宁县、德安县、都昌县、庐山市部分区域；上饶市鄱阳县、余干县部分区域；宜春市丰城市、高安市、奉新县、靖安县部分区域。 南昌昌北国际机场净空保护区边界合围区：东穿都昌县北山乡、和合乡、周溪镇，鄱阳县双港镇，余干县康山乡、瑞洪镇，进贤县三里乡、梅庄镇；南穿进贤县七里乡、前坊镇、罗溪镇、泉岭乡，南昌县向塘镇、广福镇、冈上镇，丰城市同田乡，新建区松湖镇、石岗镇；西穿高安市大城镇、祥符镇，奉新县赤田镇、赤岸镇、冯川镇、干洲镇，靖安县香田乡、双溪镇、雷公尖乡、宝峰镇，武宁县杨洲乡，永修县柘林镇；北穿永修县三溪桥镇、梅棠镇，德安县宝塔乡、河东乡，共青城市泽泉乡，柴桑区马回岭镇，庐山市横塘镇、华林镇、蓼南乡、星子镇，都昌县都昌镇、北山乡。 本项目位于江西奉新高新技术产业园区，在机场净空保护区范围内 / 机场净空保护区内的禁止行为：根据《民用机场管理条例》《江西省民用机场净空和民用航空电磁环境保护办法》《运输机场净空保护管理办法》相关规定与要求，禁止在机场净空保护区域内从事下列活动： （一）排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的物质，或修建可能向空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建筑物、构筑物或者设施； （二）修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物、构筑物或者设施； （三）修建不符合机场净空要求的建筑物、构筑物或者设施； （四）设置影响机场目视助航设施使用或者民用航空器驾驶员视线的灯光、激光、标志、物体； （五）种植影响飞行安全或者影响机场助航设施使用的植物； （六）饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物，升放无人驾驶自由气球、系留气球等其他物体； （七）修建影响机场电磁环境的建筑物、构筑物或者设施； （八）设置易吸引鸟类及其他动物的露天垃圾场、屠宰场、养殖场等场所； （九）焚烧产生大量烟雾污染的秸秆、垃圾、落叶等物质，或者燃放烟花、焰火、放风筝等； （十）在机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响机场运营安全的活动； （十一）国务院民用航空主管部门规定的其他影响机场净空保护的行为。 1、项目氨和硫化氢排放均能够满足废气排放相关标准，不会造成飞行安全； 2、项目不涉及靶场、强烈爆炸物仓库等； 3、建筑物、构筑物等符合机场净空要求； 4、项目不设置影响机场目视助航设施使用或者民用航空器驾驶员视线灯光、激光、标志、物体； 5、厂区内绿化均为灌木，不会影响飞行安全或机场助航设施使用； 6、项目为工业类项目，不涉及饲养、放飞鸟类动物、无人驾驶自由气球等物体； 7、项目为工业类项目，仅在厂区内建设生产所需的配电箱； 8、项目产生的生活垃圾由环卫部门日产日清，且产生量较少；项目不涉及露天垃圾场、屠宰场、养殖场等场所 9、项目不涉及焚烧秸秆、垃圾、落叶等物质，或者燃放烟花、焰火、放风筝。 10、项目距离机场约50km，不属于所属范围 11、本项目不涉及国务院民用航空主管部门规定的其他影响机场净空保护的行为 符合 8.与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相容性分析 鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。鄱阳湖生态经济区包括南昌、景德镇、鹰潭三个设区的市，以及九江、新余、抚州、宜春、上饶、吉安六个设区的市的部分县（市、区），共三十八个县（市、区），具体范围按照国务院批准的《鄱阳湖生态经济区规划》界定。按照国务院批准的《鄱阳湖生态经济区规划》，本项目属于高效集约发展区。本项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性见下表。 表1-7 与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性 序号 《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》 相容性分析 1 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。 本项目不影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。 2 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。 新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。 本项目位于奉新高新技术产业园，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，符合国家相关产业政策。 3 鄱阳湖生态经济区内污水处理厂出水应当达到国务院环境保护主管部门发布的《污水处理厂污染物排放标准》一级标准的Ｂ标准，对排放湖泊水库的执行A标准 本项目废水排入园区污水处理厂，污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入南潦河。 9.与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析见下表。 表1-8 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 序号 法律要求 本项目 相符性 1 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。 本项目位于奉新县高新技术产业园，符合园区总体规划及规划环评要求。 符合 2 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 本项目满足总量控制要求。 符合 3 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 本项目不倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。所有固废均得到妥善处置。 符合 4 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。 本项目不属于所列行业类别。 符合 5 国家鼓励和支持在长江流域实施重点行业和重点用水单位节水技术改造，提高水资源利用效率 本项目不属于重点行业和重点用水单位 符合 综上分析，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 奉新工业园区污水处理厂（又名奉新县第二城市污水处理厂），位于长青大道西南侧及南潦河东侧处。污水处理厂始建于2010年6月，总设计处理规模5万m³/d，其中一期设计规模为2.5万m³/d，于2013年建成投产，项目处理后原出水标准为《纺织印染工业水污染物标准》（GB4287-92）表3中1级排放标准（已被GB4287-2012代替），污水经工艺处理达标后排入南潦河。2018年园区对污水处理厂一期工程进行改造扩容，将污水处理规模提升为3.2万m³/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，已于2020年正式投入运行。 2020年联熹水务（奉新）有限公司委托南昌航大节能环保服务有限公司编制的《江西奉新工业园区污水处理厂新鲜污泥（一期工程）及历史堆存污泥危险特性鉴别方案》和《江西奉新工业园区污水处理厂新鲜污泥（一期工程)及历史堆存污泥危险特性鉴别报告》进行了论证。 依据《鉴别报告》，在接管的上游企业生产工艺、原辅材料、污水处理厂处理工艺、原辅材料和规模等稳定且正常开展生产，生产废水运行工况正常、出水水质稳定的前提下，江西奉新工业园区污水处理厂新鲜污泥（一期工程)产生的物化污泥和生化污泥不属于危险废物，为一般工业固体废物。 目前污水处理厂污泥处理采用“叠螺机+离心脱水机”工艺，出厂污泥含水率为80%，污泥外运至砖厂作为建材利用。根据省、市关于城镇污水处理厂污泥处理处置工作的政策文件，以及上级环保督察组对园区环保督察的意见，要求进一步对园区污水处理厂污泥处理设施进行提标改造，将污泥出厂含水率由现状80%降至60%以下，并达到稳定化、无害化、资源化目标。在此背景下，为了更好地配合奉新县城市建设，完善园区环保污泥处理系统，故进行本项目的建设。 表2-1 现有工程审批情况一览表 项目名称 批复 内容 环评审批情况 实际建设投产情况 竣工环保验收情况 备注 江西奉新工业园印染集控区污水处理厂一期2.5万 m3/d（含40%市政污水）工程项目 2.5万m3/d （含1万m3/d市政污水+1.5万m3/d印染废水） 2012年 5月29日， 宜环评字 [2012]97号 1万m3/d市政污水（第一阶段） 宜环评验字[2014]69号 / 1.5万m3/d印染废水 印染废水实际处理能力未达设计规模，暂未验收 江西奉新县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目 3.2万m3/d （含1万m3/d市政污水+1.5万m3/d印染废水+0.7万m3/d化工废水） 2019年4月22日，宜环评字 【2019】19号文 1.8万 m3/d （第一阶段） 2020年8月29日自主验收 验收内容为综合废水0.5万 m3/d+ 印染废水1.0万 m3/d+化工废水0.3万 m3/d 3.2万 m3/d （第二阶段） 2020年11月28日自主验收 由于污水处理厂只有一个总排口，因此将第一阶段的验收包含在第二阶段内，进行整体3.2万m3/d废水验收 江西奉新县工业园污水处理厂提标扩容改造项目深度处理工程环境影响后评价及验收 / / 3.2万m3/d 2022年7月27日专家出具审核意见，8月完成报告 后评价内容主要为对原有污水处理工艺新增和改造，不新增废水处理量 / / 3.2万m3/d 2022年11月5日自主验收 验收内容为后评价报告配套环保设施 于2021年8月13日首次取得排污许可证，编号：91360921MA382AMJ3H001V 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关法律法规要求，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用）”中的其他类，需要编制环境影响报告表。 本次技改项目由奉新县住房和城乡建设局进行投资建设，奉新高新技术产业园区管理委员会进行日常的监督管理，联熹水务（奉新）有限公司进行日常运行管理。 二、建设地点周边环境 本项目位于江西省宜春市奉新县高新技术产业园区长青大道南侧，中心地理坐标为N28°41′47.609″，E115°24′29.120″，项目东面为江西飞宇新能源有限公司；项目北面是长清大道和空地；项目西面是江西金环颜料有限公司；项目南面为“江西永兆实业有限公司”。 三、本项目组成情况 本项目利用项目现有空地建设，不新增用地，总建筑面积约389.42m2，主要建设内容为一间污泥干化车间，本次评价内容为项目污泥脱水干化，不含外运处置内容。 1、项目组成 （1）项目组成见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程分类 建设 名称 建筑内容及规模 备注 主体工程 在现有污水处理站预留用地内·新建一栋2F污泥干化车间，车间占地面积约389.42m2 新建 公用工程 给水 工程 项目用水主要为药剂配制用水及冲洗用水，给水从现有给水管网接入 依托现有 排水 工程 项目新增废水排入项目现有污水处理站处理后达标排放 依托现有 供电 工程 市政供电 依托现有 储运工程 外部 储运 项目干化后污泥由专用运输车辆转运处置 / 内部 贮运 原料湿污泥来源于污泥浓缩池，污泥经污泥泵打入污泥脱水干化车间，污泥脱水干化后污泥暂存于污泥仓（20m3）后定期外运利用 / 环保工程 废水 治理 项目新增废水排入项目现有污水处理站处理后达标排放 依托 废气 治理 脱水干化废气依托污水处理站现有废气处理设施“生物滤池除臭装置”处理后由15m排气筒高空排放 依托 固废 治理 项目污泥暂存后运至外部利用处理； / 噪声 治理 项目选用低噪声设备，通过厂房隔声及厂区内绿化隔声并采用减振措施以削弱噪声排放 新建 表2-3 项目产品方案 序号 工程名称 处置方案 设计能力 年运行小时数 产品 标准 1 污泥干化处理系统 一般固废污泥（含水率97%降至40%） 230t/d （97%含水率） 5840 《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010） 项目污泥目前运至建材企业综合利用，远期将根据规划建设情况送至周边生活垃圾焚烧厂进行掺杂焚烧。 四、主要原辅材料 项目主要原辅材料用量见下表。 表2-4 主要原辅材料及年用量 序号 名称 年用量 单位 储存方式 最大存储量（t） 备注 1 湿污泥 （97%含水率） 83950 t/a - - 污泥存于 污泥浓缩池 2 PAM 18.25 t/a 袋装 0.5 外购 3 水 19000 t/a / / 市政供给 4 电 106万 kW·h / / 市政供给 表2-5 技改前后主要原辅材料及使用量变化 序号 名称 技改前年用量 技改后年用量 单位 1 PAM 16 18.25 t/a 2 电 50万 106万 kW·h 项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-6 主要原辅材料理化性质表 序号 名称 理化性质 燃爆危险 健康危害 1 污泥 污泥是污水处理后的产物，是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。污泥中有机物含量高，容易腐化发臭；颗粒较细，密度较小，含水率高且不易脱水 不燃；厌氧发酵会产生甲烷气体，具有燃爆隐患 易挥发产生氨、硫化氢等 2 PAM 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C₃H₅NO)ₙ。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。长期存放后会因聚合物缓慢的降解而使溶液粘度下降，特别是在贮运条件较差时更为明显。 不燃 无毒，无腐蚀性 五、主要设备清单 项目主要生产设备见下表。 表2-7 项目主要生产设备表 序号 设备名称 设备规格/型号 数量 （台/套） 备注 污泥脱水系统 1 高压带式脱水一体机 污泥处理量150t/d，进泥含水率≤99%，N=6.5kW 2 新增，淘汰现有污泥脱水设备 2 进料无轴螺旋输送机 长度：2.3m，功率：3kW 2 新增 3 出料刮板输送机 长度：14.5m，功率：7.5kW 1 新增 4 出料无轴螺旋输送机 长度：11.9m，功率：5.5kW 1 新增 5 电动插板阀 550mm*550mm，功率：1.1kW，材质304 1 新增 污泥干化系统 6 污泥低温干化机 污泥干化量15t/d，配套切条机，N=88.7kW 2 新增 7 卸料双轴螺旋 长度：3.5m，功率：11kW 1 新增 8 干料堆仓 几何容积：20m3， 破桥电机功率：5.5kW，材质碳钢 1 新增 加药系统 9 PAM泡药机 制备能力2500L/h，溶液投加1600L/h(投加浓度0.1%）， 三厢式，总功率 N=3.5kW 1 新增 10 PAM投加泵 单螺杆泵，Q=0-1500L/h，N=0.75kW，P=0.6MPa 3 新增，两用一备 清洗系统 11 冲洗水泵 配套高压带式脱水机，规格：Q＝12m3/h，H=86m，N=5.5kW 3 新增，两用一备 吹脱系统 12 空气压缩机 配套高压带式脱水机，规格：排气量＞0.1m3/h，压力0.8MPa，功率1.6kW 2 新增 13 轴流风机 风量：6326m3/h；全压：148Pa，功率：0.37kW 6 新增 14 电动葫芦 T=2t，H=12m，N=3kW＋0.4kW 1 新增 表2-7 项目拟淘汰生产设备表 序号 设备名称 设备规格/型号 数量 （台/套） 备注 污泥脱水系统 1 污泥脱水一体机 叠螺污泥脱水机，处理量：180~300kg 2 淘汰 拆除活动应按《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第17号）中相关规定执行，拆除活动由联熹水务（奉新）有限公司负责。 设备产能匹配性分析： 表2-8 项目主要生产设备产能匹配性分析表 序号 设备名称 设备规格/型号 设备最大产能 本项目 需求 污泥脱水系统 1 高压带式脱水一体机 污泥处理量150t/d，进泥含水率≤99%，N=6.5kW 2台×150t/d=300t/d 230t/d 2 进料无轴螺旋输送机 输送量：10t/h，长度：2.3m，功率：3kW 10t/h*16h*2台=320t/d 230t/d 3 污泥低温干化机 污泥干化量15t/d，配套切条机，N=88.7kW 2台×15t/d=30t/d 23.17t/d 注：根据工程分析，进入污泥低温干化的污泥量约为23.17t/d。 新老设备替换衔接分析： 目前项目现状污泥脱水仍由叠螺污泥脱水机处置，待本项目设备设施正式运行投入使用后污泥由本项目脱水干化后外运处置，淘汰现有污泥处置设备。新旧设备替换过程应确保污泥稳定存放，确保厂内贮存过程做到防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 六、劳动定员及工作制度 项目拟劳动定员4人，从现有工程人员中调配，不新增工作人员，项目全年工作日为365天，每天两班制，每班8小时，年运行时间为5840h。 七、公用工程 （1）供电 本项目用电由市政电网供电 （2）给水工程 本项目用水主要为生产用水，依托市政供水供给，能满足项目需要。 （3）排水工程 项目废水排入现有污水处理厂。 八、水平衡 本项目用水主要包括污泥脱水干化废水和清洗用水。 污泥加药系统用水：污泥在脱水干化前需要加入PAM溶液对泥质进行调质，根据企业提供资料，每日PAM投加量约为50kg，配制成0.1%浓度的溶液，则需要水约49.95t/d（18231.75t/a），该部分水全部进入污泥中。 污泥脱水废水：项目污泥从污泥浓缩池抽取后进行加药（PAM）调制，污泥含水率为97%，日污泥产生量约230t，（带入加药用水及PAM量共280t）。污泥抽取至带式脱水机脱水至70%含水率后进入干化系统，则污泥脱水废水产生量为256.83m3/d（93742.95m3/a）。则进入干化系统的污泥量为23.17吨。 污泥干化废水：污泥脱水系统排入干化系统的污泥量为23.17t/d，干化系统处理后含水率由70%降至40%，则干化系统冷凝水产生量为（23.17-［23.17×（1-0.7）÷（1-0.4）］=7.72），则污泥干化废水产生量为11.585m3/d（4228.525m3/a），则经干化处理后的污泥（40%含水率）产生量为11.585t/d。 冲洗废水：本项目将对污泥脱水设备及地面进行清洗，设备每天清洗一次，每次用水量为0.4t，设备清洗总用水量约为146t/a；根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），地面冲洗水定额2-3L/（m2•次）（本次取值2L/m2），地面每周冲洗一次，项目地面冲洗面积（两层）约500m2，地面冲洗用水约52t/a。则设备及地面清洗用水总量为198t/a，排放系数按80%计，则设备及车间地面冲洗废水为158.4t/a。冲洗废水排入本项目污水处理厂处理后排放。 注：项目污泥加药系统用水技改前后变化较小，本次技改不考虑加药稀释用水变化。 图2-1 本项目水平衡图（t/d） 图2-2 全厂水平衡图（t/d） 八、项目平面布置 本项目污泥干化车间位于现有项目浓缩池旁，充分考虑了污泥输送、运输。项目地常年主导风向为东北风，项目的办公楼、宿舍楼位于本项目东侧，位于生产区的上风向，受本项目产生的大气污染物影响较小，可以避免生产废气对员工的影响；生产区与办公区有一定的距离，这样可以避免噪声和废气对厂区职工的影响。综上所述，本评价认为项目总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设，将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工期工艺流程及产污流程图见下图： 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 工艺流程及产污环节下图。 图2-4 污泥脱水干化工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 污泥浓缩池：将混合沉淀污泥、生化污泥和高效沉淀池污泥进行浓缩，便于高压带式机脱水，池内设置中心传动刮泥机进行浓缩，进泥含水率为99.2%，出泥含水率为97%。此部分利用现状污泥浓缩池。 高压带式脱水机：污泥浓缩池内污泥经污泥螺杆泵泵入高压带式脱水机中，与絮凝剂充分混合后被输送到过滤介质上，在过滤介质的剪切力作用下，泥粒之间相互挤压，将水由颗粒间隙挤出，最终析出过滤介质。深度脱水后污泥含水率可从97%下降至70%。 低温干化机：经高压带式脱水机脱水后污泥（含水率为70%）通过螺旋输送机进入低温干化机，通过干化机自带的切条成型机将污泥切成“面条”状，依靠重力落入缓慢行走的网带上，热干风（电加热）由网带底部以较快速度上升，干化温度约60-90℃，干化时间约为15min，与污泥接触的过程中将污泥干化，湿空气则进入除湿热泵系统，通过降温的方式使得湿空气温度低于露点，水汽得以冷凝并排出系统至厂区污水管道，通过加热方式使得“脱水”后的空气升温变为热干空气，送入网带干化系统继续干化污泥，全过程中空气循环利用，仅有少量废气溢出。经低温干化后污泥含水率降至40%，外运处置。 图2-5 污泥低温干化系统原理图 高压带式脱水一体机滤液、低温干化机冷凝水进入厂区污水管网送至综合污水粗格栅及提升泵房进行后续处理。 表2-9 本项目主要污染工序一览表 污染 因子 来源 污染物种类 排放方式 废气 脱水、干化废气 氨气、硫化氢、臭气浓度 间断 噪声 机械设备 连续等效A声级 废水 污泥干化脱水及设备地面清洗、污泥仓废水 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等 一般 固废 生产 污泥、废包装袋 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 项目于2012年5月编制完成《江西奉新工业园印染集控区污水处理厂一期2.5万m³/d（含40%市政污水）工程项目环境影响报告书》，于2012年5月29日获取了宜春市环境保护局批文（宜环评字【2012】97号）。2013年9月起进入试运行阶段，2014年9月完成1万m³/d市政污水的环保验收（宜环评验字【2014】69号）。至2018年为止，由于印染废水实际处理能力未达设计规模，因此一直未进行验收。联熹水务（奉新）有限公司于2018年8月从江西金达莱环保有限公司收购奉新县工业园区污水处理厂，更名为“奉新工业园区污水处理厂”。建设单位由原来的江西奉新冯田污水处理有限公司变为联熹水务（奉新）有限公司。2019年1月，联熹水务（奉新）有限公司（以下简称“联熹水务或建设单位”）委托萍乡市环科环保技术服务有限公司编制完成了《江西奉新县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目环境影响报告书》，于2019年4月宜春市生态环境局以宜环评字【2019】19号文出具了环评批复。江西奉新县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目于2019年5月开工建设，分为两个阶段建设。2020年5月项目第一阶段竣工，并于2020年8月29日通过验收，第一阶段（规模为综合废水0.5万m³/d+印染废水1.0万m³/d +化工废水0.3万m³/d）竣工环境保护自主验收评审会，通过竣工环境保护自主验收评审会后正式运行。2020年11月28日奉新县工业园污水处理厂完成整体验收，并于2021年9月24日取得排污许可证（91360921MA382AMJ3H001V）。根据建设单位提供的相关资料，奉新县工业园污水处理厂在完成整体验收后，正式运行过程中，由于收集的污水波动较大，导致污水处理系统出现不稳定的现象，时常出现因子异常情况，建设单位决定对污水处理工艺进行改进，以提高污水处理稳定性及达标可靠性，能更好解决该项目所在地区域内的环境问题。建设单位于2022年8月完成项目深度处理工程环境影响后评价报告。该项目已全部建设完成，相关污染治理设施落实到位，建设单位委托江西谱实检测技术有限公司承担了该项目完整验收调查工作，并于2022年11月5日完成后评价整体验收工作。 二、现有项目基本情况 现有项目基本情况依据《江西奉新县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目环境影响报告书》的环境影响报告、批复、验收报告及《江西奉新县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目深度处理工程环境影响后评价报告》介绍。 1、项目组成 表2-10 现有项目建设内容 序 号 名称 规格(m) 设计参数 数量 一 化工废水处理（7000m3/d） 1 水解酸化池 24.6×20.4×6m T=8.5h， V=2500m3 1座 2 混合反应沉淀及配 水池 64×30×7.0m q=3.58m3/(m2.h) 1座 3 水解酸化沉淀池、清水池 24.6×7.39×5.5m T=2.5h V=750m3 1座 二 印染废水处理（10000m3/d） 1 印染废水粗格栅及集水池 14.3×3.9×5.0m T=7.5h V=2500m3 1座 2 细格栅沉砂池 14.3×3.9×5.0m T=7.5h （综合污水处理） 1座 3 印染废水调节池 64×30×7.0m T=6h V=6250m3 1座 三 化工废水（7000m3/d）、印染废水（10000m3/d）处理 1 混合反应沉淀及配水池 64×30×7.0m q=3.58m3/(m2.h) 1座 2 生物倍增池1# 40.0×17.4×7.0m T=15.5h V=4500m3 1座 3 生物倍增池2# 62.1×15.0×7.0m 温度范围30-40℃ 1座 4 生物倍增池3# 62.1×15.0×7.0m 温度范围30-40℃ 1座 四 化工废水（7000m3/d）、印染废水（10000m3/d）深度处理 1 中间水池 8.0×7.0×6.8m T=13min Q=710m3/h 1座 2 催化反应中和沉淀一体池 37.3×10.0×6.5m T=1.1h q=4.0m3/(m2.h) 1座 五 综合污水处理（15000m3/d） 1 综合污水粗格栅 及集水池 10.0×2.8×6.1m(粗格栅) 12.7×5.32×13.45m(集水池) Qavg =1042m3/h 1座 2 细格栅沉砂池 14.15×7.53×6.3m Qavg= 1042m3/h 1 座 3 综合污水调节池 （2#） 64×30.0 ×7m T=6h，V=6250m3； 1 座 4 混合反应沉淀及配 水池 48.7×18.7×4.7 q=1.5m3/（m2.h） 1座 5 事故池 24.6 ×26.9 ×6m V=3200m3 T=6h 1座 6 生物倍增池1# 62.1 ×15×7.0m / 1座 7 生物倍增池3# 62.1 ×15×7.0m / 1座 三 深度处理（32000m3/d） 1 高效沉淀池 22.1×28.1×6.7m q=6m3/（m2.h） 1座 2 精密过滤设备 5.8×1.8×2.2m 5.8×1.8×2.2m 1座 3 接触消毒池 12.3×19×3.8m T=35min， V=800m3 1座 四 辅助设施（34000m3/d） 1 消毒间 15.0×7.5×5.0m / 1座 2 污泥浓缩池 Φ12×4.95m / 1座 3 污泥脱水间 20.2×19.7×12m 2层 1座 4 加药间 42.9×9×6.5m / 1座 5 生物倍增池鼓风机房 35.3×7.43×5.0m / 1座 6 调节池事故池泵房 55.14×8.2×5.0m / 1座 7 仓库、机修间 8.0×5.0×5.0m / 1座 8 配电间 8.0×5.0×5.0m / 1座 9 高低压变配电间 30.0 × 8.0 ×5.0m / 1座 10 双氧水存储间 15.4 × 7.28×4.55m / 1座 11 芬顿系统加药间 25.5× 7.8 ×10.3m / 1座 12 硫酸存储间 11.4 × 7.84 ×10.0m / 1座 2、生产设备 表2-11 现有项目生产设备 序 号 设备名称 型号及规格 单位 数量 一 化工废水（7000m3/d） 1 化工废水提升泵 Q=145m3/h，H=15m，N=11kW 台 4 2 水解酸化池搅拌机 N=5.0kW 台 2 3 化工废水提升泵 Q=200m3/h，H=15m，N=15kW 台 3 4 污水提升泵 Q=150m3/h，H=20m，N=15kW 台 2 4 生物倍增池1、3#鼓风机 Q=32.65m3/min，P=0.7bar，N=55kW 台 2 5 污泥泵 Q=100m3/h，H=20m，N=11kW 台 6 6 波纹斜板 间距120mm，H= 1.2m m3 316 7 蜂窝斜管 φ80mm，H= 1.5m m3 390 8 曝气软管 DN65 m 2692 9 空气推流器 / 套 6 二 综合污水处理和印染废水（25000m3/d） 1 机械粗格栅 宽度1000mm，栅隙20mm，N=0.75kW 台 2 2 无轴螺旋输送压榨机 Q=1.5m3/h，N= 1.5kW 台 2 3 污水提升泵 Q=420m3/h，H=15m，N=30kW 台 5 4 电动葫芦 W=2T，N=0.55kW 台 1 5 桨叶分离机 N= 1.1kW 台 2 7 抽砂泵 Q=14m3/h，H=10m，N=1.5kw 台 4 8 综合调节池潜水搅拌器 N=7.5kW 台 8 9 综合调节池提升泵 Q=600m3/h，H=10m，N=30kW 台 5 10 方形闸门 B×H=800×800mm 台 2 11 事故池潜水搅拌器 N=4.0kW 台 2 12 事故池提升泵 Q=100m3/h，H=7m，N=4.0kW 台 2 13 搅拌机 N=2.2kW 台 2 14 全桥式刮泥机 v=20r/min，N=1.5kW 台 1 15 排泥泵 Q=20m3/h，H=15m，N=1.5kw 台 3 16 潜水搅拌器 N=2.2kW 台 4 17 刮吸泥机 B=6m，N=2×0.55kW 台 2 18 刮吸泥机排泥泵 Q=50m3/h，H=7m，N=4kW 台 8 19 生物倍增池2#鼓风机 Q=18.77m3/min，P=0.7bar，N=37kW 台 4 20 波纹斜板 间距120mm，H=1.2m m3 474 21 蜂窝斜管 φ80mm，H=1.5m m3 584 22 空气推流器 / 套 6 23 曝气软管 DN92 m 2692 三 深度处理（32000m³/d） 1 可调堰门 1.0×0.6m 台 2 2 搅拌机（混合、絮凝、浓缩、接触反应） n= 10~60rpm，N=3.0kW， 台 8 3 回用水泵 Q=25m3/h，H=40m，N=5.0kW 台 1 4 污泥泵 Q=45m3/h，H=30m，N= 15kW 台 4 5 轴流风机 Q=3160m3/h，P=88Pa，N=0.25kW 台 5 6 斜管 L=1000mm，Φ=50mm，δ=1.0mm，安装角度 60 m2 202 7 中水池提升泵 Q=400m3/h，H=16m，N=30kW 台 3 8 双面搅拌机1 叶轮直径：2500mm，N=7.5kW 台 1 9 双面搅拌机2 叶轮直径：2000mm，N=4.0kW 台 1 10 快混搅拌机 叶轮转速：48rpm，N=5.5kW 台 1 11 慢混搅拌机 叶轮转速：8-32rpm，N=2.2kW 台 1 四 加药间 7 二氧化氯发生器 10kg/h，N=3kW 套 2 8 氯酸钠储罐 V=5m3，FRP 个 1 9 氯酸钠化料器 V=1m3，PE 个 1 10 氯酸钠化料泵 Q=0.5m3/h，H=10m，N=0.37kW 台 1 11 氯酸钠计量泵 Q=100L/h，H=0.55MPa，N=0.55kW 台 2 12 盐酸储罐 10m3 个 1 13 盐酸计量泵 Q=100L/h，H=0.55MPa，N=0.55kW 台 2 14 周边传动刮泥机 v=2m/min，N=3kW 台 2 15 污泥输送泵 Q=50m3/h，H=20m，N=5.5kW 台 3 16 PAC储罐 V=30m3 个 1 17 PAC卸药泵 Q=30m3/h，H= 10m，N=2.2kW 台 2 18 PAC溶药罐 V=2.0m3，配套搅拌机 N=0.55kW 个 6 19 PAC计量泵 Q＝100L/h，H＝0.5MPa，N=0.55kW 台 9 20 PAM 一体化装置 药剂制备能力1.5kg干粉/h，N=2.2kW 套 3 21 PAM计量泵 Q=1m3/h，H=60m，N= 1.5kW 台 9 22 NaOH储罐 V=30m3 个 1 23 卸碱泵 Q=30m3/h，H= 10m，N=2.2kW 台 2 24 NaOH计量泵 Q=100L/h，H=0.5MPa，N=0.55kW 台 2 25 轴流风机 Q=4200m3/h，P= 121Pa，N=0.25kW 台 12 26 进料泵 Q=40m3/h，H= 120m，N=30kW 台 2 27 储气罐 V= 12m3，P= 1.0MPa 个 1 28 储气罐 台 3 1 29 压榨水箱 V= 10m3，材质 PE 个 1 30 皮带输送机 B= 1000mm，N=3.0kW 台 3 五 污泥处理 1 污泥浓缩机 D=12m，功率 0.75kW，周边池深：3.5m 台 1 2 污泥泵 转子泵，Q=60m3/h，H=30m 台 3 3 污泥脱水机 处理量：180~300kg 台 2 六 双氧水储存间 1 双氧水卸药泵 Q=40m3/h，H=10m，N=5.5kW 台 1 2 双氧水投药装置 Q=120L/h，P=0.4Mpa，N=0.37kW 套 3 3 双氧水储罐 V=40m3/h 个 1 七 芬顿系统加药间 1 氢氧化钙加药泵 Q=10m3/h，H=18m，N=3.0kW 台 1 2 硫酸亚铁投加泵 Q=3m3/h，H=18m，N=1.5kW 台 1 3 PAM投加泵 Q=3m3/h，H=60m，N=1.5kW 台 1 八 硫酸储存车间 1 浓硫酸储罐 V=40m3/h 台 1 2 浓硫酸卸药泵 Q=40m3/h，H=10m，N=5.5kW 台 1 3 浓硫酸投药装置 Q=530L/h，P=0.4Mpa，N=0.37kW 套 2 三、现有项目工艺流程 图2-6 废水处理工艺流程图 四、现有项目污染物排放情况 根据联熹水务（奉新）有限公司2022年度自行监测报告，现有项目废气、废水及噪声排放情况如下： 1、废气 项目废气主要为运行工程水解酸化池（由1#调节池改造）、印染废水调节池（由部分2#调节池改造）、2#调节池、污泥处理单元、混合反应沉淀池、生物倍增池、高效沉淀池、地埋式污泥储池释放的恶臭气体。项目在水解酸化池（由1#调节池改造）、印染废水调节池（由部分2#调节池改造），2#调节池和污泥处理单元加盖并设计封闭抽风系统，经管道集中收集的恶臭气体采用生物滤池除臭装置处理后通过15m高排气筒排放；混合反应沉淀池、生物倍增池、高效沉淀池、地埋式污泥储池采用人工喷洒植物液除臭，加强厂区绿化。 （1）无组织废气 本项目厂区平面布置及监测期间主导风向为东北风的气象情况，在上风向单位周界外10m范围内设置1个参照点A1，于下风向厂界10m范围内可能的浓度最高点处设置3个监控点A2、A3、A4，检测因子主要为硫化氢、氨和臭气浓度。监测布点详见下图，监测结果详见下表。 表2-12 无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3（臭气浓度除外：无量纲） 监 测 日 期 污染物名称 监测点位 监测结果 执行 标准 结 果 评 价 1次 2次 3次 最大值 2022年8月26日 硫 化 氢 A1厂界上风向 0.002 0.003 0.003 0.003 0.06 达 标 A2厂界下风向 0.004 0.006 0.007 0.007 达 标 A3厂界下风向 0.004 0.006 0.007 0.007 达 标 A4厂界下风向 0.008 0.008 0.006 0.008 达 标 氨 A1厂界上风向 0.01 0.02 0.01 0.02 1.5 达 标 A2厂界下风向 0.03 0.02 0.04 0.04 达 标 A3厂界下风向 0.04 0.05 0.05 0.05 达 标 A4厂界下风向 0.04 0.05 0.05 0.05 达 标 臭气浓度 A1厂界上风向 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 20 达 标 A2厂界下风向 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 达 标 A3厂界下风向 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 达 标 A4厂界下风向 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 达 标 甲烷（100%） 厂区体积浓度最高处A5 0.000178 0.000178 0.000176 0.000178 1 达 标 由上表可知，该项目无组织废气监控点位臭气浓度最大浓度为＜10（无量纲）、NH3最大浓度0.05mg/m3、H2S最大浓度0.008mg/m3，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。 （2）有组织废气 表2-12 有组织废气监测结果一览表 计量单位：标况流量：m3/h、排放浓度：mg/m3、排放速率：kg/h 采样 点位 检测项目 检测结果 标准 限值 结果评价 2022年8月26日 1次 2次 3次 排气 筒检 测口 NH3 标况 流量 10172 10172 10172 / / 实测 浓度 0.26 0.27 0.25 / 达标 排放 速率 0.00264 0.00275 0.00254 4.9 达标 硫 化 氢 标况 流量 10172 10172 10172 / / 实测 浓度 0.010 0.012 0.010 / 达标 排放 速率 0.000102 0.000122 0.000102 0.33 / 臭 气 浓 度（无量纲） 标况 流量 10172 10172 10172 / / 实测 浓度 407 174 407 2000 达标 由上表可知，验收监测期间建设单位排气筒检测口硫化氢最大排放速率为0.000122kg/h，NH3最大排放速率为0.00275kg/h、臭气浓度最大排放浓度为407（无量纲)，均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）二级标准要求。 2、废水 项目废水主要为收集处理的企业工业废水、加药稀释废水、冲洗废水和生活污水。项目收集处理的企业工业废水、加药稀释废水、冲洗废水和生活污水进入污水系统一并处理达标后通过工业园区内尾水管约1km后尾水最终排入南潦河。 表2-13 废水总排口监测结果一览表 单位：mg/L（pH：无量纲；色度：倍；粪大肠菌群数：个/L） 监测 日期 监测 点位 监测因子 排放浓度 平均值/ 范围值 执行 标准 结 果 评 价 1次 2次 3次 2022年8月26日 废水总排口 pH 7.2 7.3 7.3 7.2-7.3 6-9 达 标 色度 4 4 4 4 30 达 标 水温（℃） 18.4 19.1 20.5 19.3 / 达 标 悬浮物 9 8 7 8 10 达 标 化学需氧量 47 45 42 45 50 达 标 五日生化需氧量 7.5 8.2 6.8 7.5 10 达 标 粪大肠菌群 280 290 280 283 1000 达 标 总汞 ND ND ND ND 0.001 达 标 总铅 0.0017 0.0018 0.0016 0.0017 0.1 达 标 总氮 1.05 1.13 1.20 1.13 15 达 标 氨氮 1.99 2.20 1.93 2.04 5 达 标 总磷 0.29 0.35 0.33 0.32 0.5 达 标 石油类 0.43 0.43 0.42 0.43 1 达 标 六价铬 0.043 0.045 0.044 0.044 0.05 达 标 总铬 ND ND ND ND 0.1 达 标 总镉 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.01 达 标 总砷 0.0003 0.0003 ND 0.0003 0.1 达 标 阴离子表面活性剂 0.38 0.34 0.36 0.36 0.5 达 标 动植物油 0.63 0.64 0.63 0.63 1 达 标 由上表可知总排口废水中pH范围为7.1~7.3、色度最大日均排放浓度4倍、CODcr最大排放浓度47mg/L、BOD5最大排放浓度8.2mg/L、SS最大日均排放浓度9mg/L、NH3-N最大日均排放浓度2.2mg/L、总磷最大日均排放浓度0.35mg/L、总氮最大日均排放浓度1.20mg/L、粪大肠菌群数最大日均排放浓度290个/L、阴离子表面活性剂最大日均排放浓度0.38mg/L、石油类最大日均排放浓度0.43mg/L，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。 3、噪声 项目产生噪声主要为设备工作时产生的噪声，通过选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、合理布局等措施降低噪声对周围环境的影响。 表2-14 噪声监测结果一览表 单位：Leq【dB(A)】 监测方位 监测值（昼） 监测值（夜） 2022年8月26日 标准 评价 2022年8月26日 标准 结果 ■N1厂界东 63 65 达标 52.7 55 达 标 ■N2厂界南 63.8 达标 51.4 达 标 ■N3厂界西 63.8 达标 51.5 达 标 ■N4厂界北 63.8 达标 52.3 达 标 由上表可知，验收监测期间，项目四周厂界昼夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准限值标准要求。 4、固体废物 项目产生固废主要为格栅渣、沉砂、废包装材料、废填料、污泥、生活垃圾、化验废液（在线检测废液、实验室检测废液）和废机油。格栅渣、沉砂、废包装材料和废填料与厂内生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运；污泥日产日清，由奉新志远汽车运输服务部运至宜丰县棠浦镇振鑫建筑材料有限公司处理；化验废液（在线检测废液、实验室检测废液）、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位（吉安创成环保科技有限责任公司）处置。故项目一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 表2-15 固体废物产生量对比及处置一览表 固废名称 属性 实际产生量 处置去向 生活垃圾 城市生活垃圾 1.46t/a 环卫部门 格栅渣 一般固废 116.8t/a 沉砂 一般固废 废包装材料 一般固废 2t/a 废填料 一般固废 污泥 一般固废 17290t/a 宜丰县棠浦镇振鑫建筑材料有限公司 化验废液（在线检测废液、实验室检测废液） 危险固废 1.0t/a 吉安创成环保科技有限责任公司 废机油 危险固废 0.5t/a 五、现有项目存在的问题及整改措施 经现场踏勘发现，现有工程已验收项目环保设施正常运行。 表2-16 现有项目主要问题一览表 类别 现场情况 以新带老措施 固废 处置 污水处理站污泥经叠螺污泥脱水机脱水达80%后外运处理，含水率较高，运输过程可能会有渗滤液产生 淘汰现有设备，污水处理站污泥经高压带式脱水机+低温干化处理达60%以下（40%）含水率后外运处理 自行 监测 污水自行监测遗漏TI因子 自行监测计划补充TI因子 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据江西省生态环境厅在门户网站发布的“2022年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中的宜春市奉新县监测数据，区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 奉新县环境空气质量现状监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准限值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均浓度 12 40 30 达标 PM2.5 年平均浓度 22 35 62.9 达标 PM10 年平均浓度 40 70 57.1 达标 CO 24小时平均 第95百分位数 0.8 4.0 20 达标 O3 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 149 160 93.1 达标 由表3-1监测结果可知，项目所在区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3评价指标的评价值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、特征污染物环境质量现状评价 项目涉及的其他大气污染物为氨、硫化氢等特征因子。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响型）（试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，环境空气现状评价氨、硫化氢引用江西奉新高新技术产业园区管理委员会委托江西省生态环境科学研究与规划院工程技术研究中心对《江西奉新高新技术产业园区环境质量监测数据共享项目》报告中“岭背（距离本项目约1.3km)”监测点的现状监测数据，监测时间为2022年9月15日~9月21日和2022年10月27日~11月2日，监测数据引用可行。具体监测数据与评价见3-2。 表3-2 环境空气现状监测结果与评价结果表 评价 因子 监测点 浓度范围 单因子指数 标准 超标率 编号 名称 （mg/m3） （mg/m3） （%） 硫化氢 A1 岭背 0.004-0.005 0.4~0.5 0.01 0 氨 0.01L-0.01L 0.05-0.05 0.2 0 由上表可知，引用监测点监测因子硫化氢、氨小时值，最大浓度占标率小于1，表明评价区域内环境空气中硫化氢、氨满足参照执行的《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物浓度参考限值要求。 二、地表水环境质量 项目所在区域地表水为南潦河，根据本项目的特征，本评价引用2023年宜春市环境质量月报（6月）中关于奉新境内南潦河的监测数据了解项目所在区域的水环境现状（链接 http://sthjj.yichun.gov.cn/ycssthjj/hjzlzkbb/202307/89c5f8fe06444a2fb098135205c6b7a9.shtml）：2023年6月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域21个断面水质进行了监测，对15个断面水质数据进行了收集，监测项目为24项或29项。其中：监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。 表3-3 地表水环境监测统计结果一览表 河流名称 断面名称 执行类别 水质类别 超标因子 南潦河 奉新三洪村（国家考核、市界） Ⅲ II 无 由上可知，项目所在地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 三、声环境质量 因本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），故不对此项目进行噪声现状监测。 四、生态环境 本项目场址周围人类活动频繁，植被覆盖度不高，生物多样性较差。经调查，建设用地区域无珍稀动植物存在，无珍稀古树木。 五、土壤及地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，报告表项目原则上可不开展地下水土壤现状调查；项目后续生产过程中严格落实环评提出的分区防渗要求，可确保正常生产过程中无污染土壤和地下水的途径。因此，本次评价不对土壤、地下水环境质量现状开展调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据现场踏勘，项目位于江西省奉新县高新技术产业园，评价范围内无风景区、文物古迹、珍稀植物等特殊敏感对象，项目周边500m范围内主要为工业企业，本项目周边敏感点见下表。 1、环境大气 项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；500m范围内无其他敏感目标。 2、地表水 本项目地表水环境保护目标为南潦河，评价河段水质，应使其符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。 3、声环境 声环境保护目标为以项目所在地为中心50m范围内的噪声敏感区，项目周边50m范围内无噪声敏感点，项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。 表3-4 本项目周边敏感点 环境要素 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 规模 X Y 地表水环境保护目标 南潦河 / / 地表水 地表水环境质量 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 西 450m 中型 地下水环境保护目标 厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水资源 / 声环境保护目标 厂界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 厂界四周 1 / 生态环境 / 项目位于奉新县高新技术产业园，项目所在地无生态环境保护目标 / 注：①本次评价以东经：115°24′29.120″，北纬：28°41′47.609″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境、地表水保护目标对应坐标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 项目运营期废气主要为污泥脱水、干化、贮存废气。主要污染物包括NH3、H2S、臭气浓度，其中氨、硫化氢、臭气浓度等恶臭气体无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准，有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）。 表3-5 项目废气排放限值 污染物 有组织废气排放浓度限值 无组织废气排放浓度限值 标准来源 排放量kg/h 排放浓度mg/m3 氨 4.9 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）、城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 硫化氢 0.33 0.06 臭气浓度 （标准值） 2000（无量纲） 20（无量纲） 二、废水 本项目运营期废水满足纳管标准后排入园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单的公告（国家环境保护总局公告2006年第21号）一级A标准后外排，尾水排入南潦河。具体见下表。 表3-6 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 全盐量 总磷 总氮 石油类 色度 粪大肠菌群数 阴离子表面活性剂 纳管 标准 6-9 340 300 400 30 100 3000 5 50 20 80 / 20 GB18918-2002 6-9 50 10 10 5（8） 1 / 0.5 15 1 30 1000 0.5 总汞 总镉 总铬 总砷 总铅 六价铬 烷基汞 总镍 总铍 铊* 0.001 0.01 0.1 0.1 0.1 0.05 不得检出 0.05 0.002 5ug/L 注：铊*执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019） 三、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表。 表3-7 营运期区域噪声执行标准一览表 单位：dB(A) 昼间 夜间 65 55 四、固体废物 一般工业固体废物分类收集、妥善处置，厂内贮存过程应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘。 |
| 总量 控制 指标 | （1）总量控制因子 根据质量改善需求，实施挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放总量控制。根据项目情况，本项目外排污染物为COD、NH3-N，因此需要实施总量控制的因子为以上两种因子。 （2）现有项目总量情况 本项目在现有项目基础上进行技改。现有已申请总量如下：COD584t/a、NH3-N58.4t/a。 （3）本项目总量控制因子 COD总量考核指标：98129.875t×47.442mg/L×10-6=4.772t； COD总量控制指标：98129.875t×50mg/L×10-6=4.906t； 氨氮总量考核指标：98129.875t×4.474mg/L×10-6=0.439t； 氨氮总量控制指标：98129.875t×5mg/L×10-6=0.491t； 本项目为集中式污水处理厂配套的污泥干化项目，废水进入现有污水处理站处理且不改变现有项目污水处理总体规模；因此，不新增全厂总量控制指标，技改项目总量从现有总量中调控，不另行申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工扬尘的防治措施 ①施工现场道路加强维护，勤洒水，保持一定的湿度，控制二次扬尘的产生； ②限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中。 2.施工废水防治措施 施工废水和施工期生活废水，排入项目现有污水处理厂。 3.施工噪声防治措施 ①施工人员在施工中不得大声喧哗，远距离采用无线对讲机联络，控制人为噪声； ②对设备、脚手架等构件的搬运、装卸、架设等应该轻按轻放，严禁抛弃； ③合理布置施工平面，缩小影响范围，并对高噪声设备安装挡板、底座等设施进行隔音降噪； ④合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间（22:00~06:00）、午休时间（12:00~14:00）进行施工。 4.施工期固体废物防治措施 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工建筑垃圾。建筑垃圾包括新建建筑物产生废木材、废钢筋、废铁丝等，由施工人员收集后分类处理，可利用的回收利用，不可回收的送至相关部门指定地点处置。施工期生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强核算过程 项目运营期大气污染源主要为污泥脱水、干化、存储过程废气。 正常工况 污泥脱水工序废气 本项目污泥脱水过程中会有部分恶臭废气(氨、硫化氢、臭气浓度)产生。根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（[1]王喜红.城市污水处理厂恶臭影响及对策分析[J].黑龙江环境通报, 2011(3):3.DOI:CNKI:SUN:HLJO.0.2011-03-029.）中污水处理厂主要处理设施NH3和H2S产生强度，其中脱水机房的NH3的产生强度为0.103mg/S·m2，H2S的产生强度为0.03×10-3mg/S·m2，项目脱水机房约120m2，项目脱水机运行16h/d（5840h/a），则NH3产生量为0.712kg/d（260kg/a），H2S产生量为0.0021kg/d（0.767kg/a）。 项目污泥脱水工序年运行5840h，收集效率根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法1.1版》中表1.1资料显示，车间或密闭间进行密闭收集效率为80%-95%，本项目收集效率取90%，废气收集后经“生物滤池除臭装置”，处理效率为90%，则项目有组织废气NH3产生量为234kg/a（0.04kg/h）、H2S产生量为0.6903kg/a（0.00012kg/h）；NH3有组织排放量为23.4kg/a（0.004kg/h）、H2S有组织排放量为0.06903kg/a（0.000012kg/h）。 综合设置风机风量为10000m3/h。 污泥干化工序废气 本项目采用的热空气（电加热）作为干化热源，干化温度约90℃，干燥机干化过程中产生的废气主要为NH3、H2S等恶臭气体。项目污泥干化机年运行5840h。 本次评价参照《污泥干化过程中氨的释放与控制》(中国环境科学，2011,31(7))，干化温度为120℃时，工业污水处理厂的污泥中，氨的释放系数为42.5ug/g。本项目进入污泥干化的污泥规模为8457.05t/a(23.17t/d)，则氨的产生量为359.4kg/a（0.062kg/h）。 本次评价参照《污泥硫酸盐还原菌(SRB）与硫化氢释放》(环境科学学报，2009，29(10))，干化温度为120℃时，工业污水处理厂的污泥中，硫化氢的释放系数为1.50mg/kg。本项目进入污泥干化的污泥规模为8457.05t/a(23.17t/d)，则硫化氢的产生量为13kg/a（0.002kg/h）。 项目污泥干化工序年运行5840h，收集效率根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法1.1版》中表1.1资料显示，车间或密闭间进行密闭收集效率为80%-95%，本项目收集效率取90%，废气收集后经“生物滤池除臭装置”，处理效率为90%，则项目有组织废气NH3产生量为323.46kg/a（0.055kg/h）、H2S产生量为11.7kg/a（0.002kg/h）；NH3有组织排放量为32.346kg/a（0.006kg/h）、H2S有组织排放量为1.17kg/a（0.0003kg/h）。 项目污泥经高压带式压滤后进行切条，为块条状；干化后仍有40%的含水率且仍为块条状，污泥脱水和干化过程基本无颗粒物产生。 污泥存储废气 本项目污泥经干化后进入干化系统污泥仓，污泥仓平时为密闭状态，仅在污泥装运时开仓，开仓时会有少量恶臭产生，项目污泥日产日清，贮存时间段短，本项目仅定性分析。 （4）污泥脱水干化过程未被收集废气 项目污泥脱水、干化废气收集效率90%，则有10%在厂区内通过无组织排放，项目污泥脱水干化过程废气NH3产生量为61.94kg/a，H2S产生量为13.767kg/a。则NH3无组织排放量为61.94kg/a（0.011kg/h）、H2S无组织排放量为1.3767kg/a（0.00024kg/h）。 非正常工况 该项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般一小时内可以恢复正常工作。一般性事故的非正常排放概率约1年1次，为小概率事件。项目非正常工况，按照处理措施发生故障，无处理效率计NH3排放量为0.095kg/h、H2S排放量为0.00612kg/h。 为防止非正常事故发生，建设单位应加强对生产设施的检修、维护，保障废气治.理装置正常运行，避免因设备故障造成的非正常排放。同时应采取相应的防范措施，制定完善的操作规程，加强职工的操作水平和环保意识，避免非正常排放事故的发生，最大限度避免或减少非正常排放的发生概率并保证废气处理装置处理效率。 |

2、污染源产排污情况 表4-1 技改项目废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节 排放形式 污染物种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 排放标准 烟气量m3/h 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量kg/a 收集效率 去除效率 是否可行技术 处理 工艺 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 kg/a 编号及名称 高度 内径 温度 类型 监控点浓度mg/m3 速率kg/h 脱水 有 组 织 NH3 10000 4.5 0.045 260 90% 90% 是 生物滤池除臭 0.4 0.004 23.4 DA001 15 0.85 25 一般排口 / 4.9 H2S 0.013 0.00013 0.767 0.0012 0.000012 0.07 / 0.33 臭气 浓度 少量 / / / / / 2000（无量纲） / 干化 有 组 织 NH3 6.2 0.062 359.4 0.6 0.006 32.346 / 4.9 H2S 0.2 0.002 13 0.03 0.0003 1.17 / 0.33 臭气 浓度 少量 / / / / / 2000（无量纲） / 干化 、 脱水 无 组 织 NH3 / / 0.011 61.94 / / / / / 0.011 61.94 / / / / / 1.5 / H2S / / 0.00024 1.3767 / / / / / 0.00024 1.3767 / / / / / 0.06 / 臭气 浓度 / 少量 / / / / / 少量 / / / / / / / 20（无量纲） / 表4-2 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节 排放 形式 污染物种类 非正常排放频次 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 控制措施 次数 单次持续时间 总排放时间 排放气量m3/h 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 排放口编号 内径 温度 类型 高度 次/年 小时 小时 脱水 有 组 织 NH3 1 1 1 10000 4.5 0.045 260 DA001 0.85m 25℃ 一般排口 15m 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，应立即停止生产活动。 H2S 0.013 0.00013 0.767 臭气 浓度 少量 / / 干化 有 组 织 NH3 1 1 1 10000 6.2 0.062 359.4 H2S 0.2 0.002 13 臭气 浓度 / / / 表4-3 技改后全厂有组织废气正常排放达标性分析表 产排污环节 排放 形式 污染物 种类 技改项目臭气污染物排放速率和浓度 现有项目臭气污染物排放速率和浓度 全厂恶臭污染物排放速率和浓度 排放口基本情况 排放标准 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 编号 及名称 高度 内径 温度 类型 监控点浓度mg/m3 速率kg/h 污泥脱水干化及污水厂运营 有 组 织 NH3 1.0 0.01 2.94 0.05 3 0.06 DA001 15 0.8 25 一般 排口 / 4.9 H2S 0.0312 0.000312 0.37 0.005 0.27 0.005312 / 0.33 臭气 浓度 少量 / 1204 / 少量 / 2000 （无量纲） / 注：技改项目废气依托现有工程污染治理措施处理排放，为评价技改后有组织废气达标情况，项目现有有组织废气排放源强引用项目验收报告监测数据。

|  | 3、废气治理设施可行性分析 （1）有组织废气 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录C中一般工业固体废物贮存、处置排污单位废气治理可行技术参考表规定，可采用“生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附”等治理方法，因此本项目臭气处理采用生物滤池除臭是可行的。 （2）废气治理设施可行性分析 本项目采用生物滤池除臭工艺。除臭单元包含生物除臭设施、除臭引风机和循环水泵。臭气进入除臭设施内后，先经水洗段（循环水）进行加湿除尘，然后再进入生物过滤段，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物，有效去除NH3、H2S等恶臭成分。 生物除臭塔除臭原理：生物除臭塔通过温度、湿度调节构造适当的菌群生存及保持生存环境，使筛选出的硝化菌和硫化菌达到高效且稳定去除难降解臭气的效果。 图4-1 生物滤池除臭工艺流程图 （3）废气收集方案可行性分析 本项目污泥干化、脱水设备均置于密闭车间内，项目废气经排风口风机抽出后排入生物滤池除臭设施处理，车间日常仅工作人员出入时敞开，其余时间均可密闭，无组织废气溢出较少。 图4-2 废气治理流向图 （4）废气治理设施依托可行性分析 本项目脱水、干化废气经收集后排入项目现有恶臭治理设施治理，根据项目工程分析，技改项目排放废气污染因子与现有项目基本一致，且技改项目建设于现有废气治理设施东侧约15m，可通过管道将本技改项目废气接入废气治理设施，具有工程可操作性，综上所述，本技改项目废气接入现有废气治理设施可行。 （5）无组织废气 项目部分未收集废气会逸出部分恶臭物质，主要是氨（NH3）、硫化氢（H2S），为无组织排放。而恶臭气体又是人们难以忍受的，因此必须采取防治措施，把恶臭气体对环境影响减到最小，为此提出如下防治措施： ①并加强厂区绿化建设。恶臭发生源周围种植抗害性强的乔灌木，厂界四周种植综合抗污能力强的乔木。总体上绿化树种以高大乔木为主，并辅以低矮的灌木，厂界四周种植绿化带 ②加强污水处理厂各处理系统管理，及时清理堆存污泥，减少恶臭气体散发量。 4、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离指为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。本项目无组织特征污染物为氨和硫化氢，等标排放量计算如下： 氨：Qc/Cm=0.11/1.5=0.0733 硫化氢：Qc/Cm=0.00024/0.06=0.004 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）要求当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量大的污染物作为主要特征污染物，经计算，前两种污染物的等标排放量相差在10%以上，所以本项目选择氨作为本项目的无组织排放主要特征物质氨计算卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T9499-2020)的有关规定，无组织排放的有毒有害物质应通过设置卫生防护距离来解决。工业企业卫生防护距离可按下式计算： 式中：Qc－为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； Cm－为标准浓度限值(mg/m3)； r－为无组织排放源的等效半径(m)； A、B、C、D－为卫生防护距离计算系数； L－为卫生防护距离(m)。 表4-3 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近5年平均风速 m/s 卫生防护距离L L≤1000m 1000m＜L≤2000m 2000m＜L 工业企业大气污染源构成类别 I II III I II III I II III A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 110 B ＜2 ≥2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 表4-4 无组织排放源强计算结果 面源 名称 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源初始排放高度（m） 年平均风速（m/s） 评价 因子 源强 （kg/h） 卫生防护距离 污泥脱水干化车间 20.4 19.4 2 1.8 氨 0.11 50 根据GB/T39499-2020，本项目以污泥脱水干化车间边界为起点的卫生防护距离为50m。现有项目以污水处理设施区域为边界设定200m卫生防护距离，技改项目卫生防护距离在现有项目200m卫生防护距离范围内，因此本评价按现有工程防护距离执行，即以污水处理设施为边界设定200m卫生防护距离。 经现场勘察，本项目卫生防护距离内不涉及环境敏感点及环境质量要求较高的食品、医药等企业，符合卫生防护距离的要求。在做好废气污染防治措施后，项目废气对周围环境及敏感点影响较小。 根据卫生防护距离要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、居民区、学校、医院、养老院等对环境空气要求较高的项目。同时项目应做好各项卫生防护措施，加强管理，将项目产生的大气污染物影响降至最低。综上，项目产生的废气在采取有效措施后可达标排放，对周围大气环境及敏感点影响较小。 5、废气环境影响分析 本项目恶臭废气经“生物滤池”技术处理后由15m高排气筒排放。污泥脱水干化车间为四面围挡的构筑物，车间日常门窗密闭，仅预留工作人员进出口通道，车间可以做到防风防雨防尘，项目无组织废气主要为项目生产过程中未被收集废气及污泥仓开闭时产生废气，项目通过提高集气断面风速、优化集气措施提高废气收集效率，从而减少无组织废气的排放。 采取以上措施后，项目污泥脱水干化废气（氨（NH3）、硫化氢（H2S）、臭气浓度）有组织废气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，无组织废气排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准。 二、废水 1、源强核算过程 根据项目水平衡，拟建项目外排废水主要为污泥脱水干化过程排水及设备地面冲洗水。 污泥加药系统用水：污泥在脱水干化前需要加入PAM溶液对泥质进行调质，根据企业提供资料，每日PAM投加量约为50kg，配制成0.1%浓度的溶液，则需要水约49.95t/d（18231.75t/a），该部分水全部进入污泥中。 污泥脱水废水：项目污泥从污泥浓缩池抽取后进行加药（PAM）调制，污泥含水率为97%，日污泥产生量约230t，（带入加药用水及PAM量共280t）。污泥抽取至带式脱水机脱水至70%含水率后进入干化系统，则污泥脱水废水产生量为256.83m3/d（93742.95m3/a），其主要污染物及浓度为COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 200mg/L、TP 2mg/L、NH3-N 30mg/L。 污泥干化废水：污泥脱水系统排入干化系统的泥水量为23.17t/d，干化系统处理后含水率由70%降至40%，则干化系统冷凝水产生量为11.585m3/d（4228.525m3/a），其主要污染物及浓度为COD 250mg/L、BOD 80mg/L、SS 50mg/L、TP 1mg/L、NH3-N 30mg/L。 冲洗废水：本项目将对污泥脱水设备及地面进行清洗，设备每天清洗一次，每次用水量为0.4t，设备清洗总用水量约为146t/a；根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），地面冲洗水定额2-3L/（m2•次）（本次取值2L/m2），地面每周冲洗一次，项目地面冲洗面积（两层）约500m2，地面冲洗用水约52t/a。则设备及地面清洗用水总量为198t/a，排放系数按80%计，则设备及车间地面冲洗废水为158.4t/a，其主要污染物及浓度为SS400mg/L。 表4-5 项目废水排放情况一览表 污染物 污染源 水量 (m3/a) COD BOD5 SS NH3-N pH （无量纲） TP 脱水 废水 产生浓度mg/L 93742.95 300 200 200 30 6-9 2 产生量t/a 28.04 18.69 18.69 2.80 / 0.19 干化 废水 产生浓度mg/L 4228.525 200 80 50 30 6-9 1 产生量t/a 1.057 0.338 0.211 0.127 / 0.004 冲洗 用水 产生浓度mg/L 158.4 / / 400 / / / 产生量t/a / / 0.063 / / / 综合 废水 产生浓度mg/L 98129.875 296.515 193.906 193.254 29.828 6-9 1.977 产生量t/a 29.097 19.028 18.964 2.927 / 0.194 处理措施 调节+初沉池+BDP生物池+高效沉淀+消毒 处理效率% 84 95 96 85 / 90 综合 废水 排放浓度mg/L 98129.875 47.442 9.695 7.730 4.474 6-9 0.20 排放量t/a 4.722 0.951 0.759 0.439 / 0.02 GB18918-2002一级A标准mg/L / 50 10 10 5 6-9 0.5 注：处理效率根据《江西奉新县工业园区污水处理厂提标扩容改造项目环境影响报告书》中废水处理效率确定。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 是否可行技术 1 生产 废水 pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP 奉新县工业园污水处理厂 连续 排放 TW001 生产污水处理设施 调节+初沉池+BDP生物池+高效沉淀+消毒 是 DW001 2、废水治理设施技术可行性分析 项目废水依托现状污水处理厂处理后达标排放。 调节池：去除一部分固形物，降低进水负荷；调节混合水质水量，实现连续稳定进水。 混凝反应沉淀池：主要用于废水的预处理，投加PAC、PAM等混凝剂与助凝剂，使废水与药剂发生混凝反应，去除部分难降解污染物。 生物倍增池：生物倍增池中含有缺氧段、好氧段和沉淀段，在好氧段，聚磷菌从污水中摄取磷，形成高磷污泥，达到生物除磷的目的，磷的去除效率可达65%，而污水中氨氮在好氧条件下，发生硝化反应，变成硝酸盐氮，通过混合液回流泵将混合液送至缺氧段，在反硝化细菌的作用下，混合液中的硝酸盐氮转化为氮气，从污水中逸出，从而达到脱氮的效果，氮的去除效率可达68.5%；好氧菌降解废水中的有机物，使其转化为水和二氧化碳，使废水污染指标 CODCr、BOD5达到排放标准；沉淀段进行泥水分离，污泥排至浓缩池浓缩后进行污泥脱水。 高效沉淀池及转盘过滤器：主要用于废水的深度处理，在反应区中加入混凝剂与助凝剂，使废水与药剂发生混凝反应，利用混凝剂吸附废水中的悬浮物、胶状颗粒物、色素、有机物等，并在斜管区中进行泥水分离，去除废水中的 TP、色度和部分不溶性有机物，转盘过滤器对出水过滤以保证出水达标。 3、废水治理设施依托可行性分析 本项目的废水主要来自于污泥处理过程产生的废水，污水排放约269m3/d，废水水质较为简单，主要污染物包括COD、BOD5、SS、氨氮、TP，本项目为现有项目奉新县工业园污水处理厂的配套工程，项目技改工程产生的废水收集后经专用管道排入现有项目奉新县工业园污水处理厂处理，现有项目污水处理厂处理能力为3.2万m3/d，本项目废水仅占处理能力的0.84%，故本项目废水依托处置可行。 三、噪声 1、污染源强分析 本项目噪声源主要为污泥脱水干化和加药系统等产生的噪声，各类噪声值在80dB(A)左右。车间设备采用选用低噪声设备，设置减震垫，隔声等措施后，能够做到达标排放。 |
| --- | --- |

|  | 表 4-7 工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源 名称 型号 （数量） 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离 1 污泥脱水车间 高压带式脱水一体机 2台 75 采用低噪声设备、基础减振、消音隔音等措施降噪 1 2 4.2 2 71.99 6:00 - 22:00 20 51.99 1m 2 进料无轴螺旋输送机 2台 65 1 2 4.2 2 61.99 41.99 1m 3 出料无轴螺旋输送机 1台 65 1 2 4.2 2 58.98 38.98 1m 4 污泥干化车间 污泥低温干化机 2台 70 1 2 1.2 2 66.99 46.99 1m 5 加药间 加药泵 3台（两用一备） 70 -5 6 1.2 3 63.47 43.47 1m 6 冲洗 水泵 3台（两用一备） 75 -8 7 1.2 3 68.47 48.47 1m 7 空压机 2 75 -8 10 1.2 3 68.47 48.47 1m 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 2、噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r）可按公式（A.2）计算： 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中：Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij(T)L—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ③预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声贡献值，预测本项目运行后厂界的噪声值，预测结果见下表所示。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 现有工程厂界贡献值（dB(A)） 叠加后厂界贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标 情况 X Y Z 东侧 218 15 1.2 昼间 9.6 63 63.00 65 达标 东侧 218 15 1.2 夜间 9.6 52.7 52.70 55 达标 南侧 98 -18 1.2 昼间 36.88 63.8 63.81 65 达标 南侧 98 -18 1.2 夜间 36.88 51.4 51.55 55 达标 西侧 -40 25 1.2 昼间 25.86 63.8 63.80 65 达标 西侧 -40 25 1.2 夜间 25.86 51.5 51.51 55 达标 北侧 96 76 1.2 昼间 19.57 63.8 63.80 65 达标 北侧 96 76 1.2 夜间 19.57 52.3 52.30 55 达标 注：现有工程厂界噪声贡献值采用联喜水务(奉新）有限公司2022年度8月26日自行监测报告中厂界噪声检测值。 该项目在严格落实环评提出的以上措施后，全厂厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 四、固体废物 1、污染源强分析 项目产生的固废主要有污泥及药剂包装袋，无危险废物产生。 ①污泥 根据工程分析，项目污泥产生量为15.45t/d（55%含水率），污泥收集后外运处置。 ②包装袋 项目废包装袋主要为PAM药品使用产生的包装袋，年产生量约为0.1t。收集后外售综合利用。 根据生态环境部《关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告》（公告2024年第4号），本项目固体废物信息具体见下表。 表4-9 本项目固体废物产排情况一览表 序号 废物名称 废物类别 一般固废代码 产生量t/a 产生工序 物理性状 主要 成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 污泥 其他废物 900-099-S07 5639.25 污水治理 半固态 有机物 / 每天 / 外运处置 2 废包装 其他废物 900-099-S59 0.1 污泥脱水 固态 / / 每天 / 外售综合利用及回用 2、固体废物环境影响 1)一般工业固废处置环境影响分析 ①一般固废的贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ②外运车辆须采用密封性好的车辆，以防产生扬尘污染大气环境，同时应加强运输管理，防止沿途洒落，影响周围环境。 ③落实有关固废综合利用途径，使固体废物及时得到处理，尽量减少其与环境的接触时间，避免二次污染。 经上述处理后营运期产生的固体废物不会对本项目占地范围及周边环境产生不良影响。 五、地下水环境影响分析 本次评价按照正常状况和非正常状况分别进行地下水污染途径识别： （1）正常工况 正常工况下，本项目的污泥暂存区和加药区等必须采取表面硬化等防渗处理。根据同类项目多年的运行管理经验，正常工况下不应有原料泄漏而发生渗漏至地下水的情景发生。 （2）非正常工况 在生产运行期间，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀时，如处理不当，污染物可能下渗影响地下水。结合本项目特点，通过对项目生产装置工艺及产污环节、公用工程、辅助工程等方面进行详细的工程分析，结合项目区水文地质条件，本次评价非正常工况泄漏点主要如下： 设备运行过程油类物质跑、冒、滴、漏的少量泄漏； （3）地下水防渗分区 加强生产设备的管理，对可能产生无组织排放及跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。 项目一般防渗区主要包括污泥接料仓、污泥储存仓、污泥脱水区、污泥干化区等区域。简单污染防治区主要包括办公区。本项目防渗分区如下表所示。 表4-10 地下水防渗分区表 序号 防渗区域或部位 防渗等级 防渗要求 1 污泥接料仓、污泥储存仓、污泥脱水区、污泥干化区 重点防渗区 重点防渗区：渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区：渗透系数≤10-7cm/s 简单防渗区：地面硬化处理 2 / 一般防渗区 3 其他无构筑物区域 简单防渗区 对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要调整。 六、生态影响分析 项目所在地主要为工业区，植物资源种类较少，有部分人工种植的景观绿化植物，未发现评价区域内有需要重点保护的野生动植物种群及栖息地，周边也没有当地特有的野生动物种类。本项目建设和运营过程中注意对周围环境的影响，三废治理达标排放，同时加强绿化措施，可使项目对周围环境产生的污染影响降低到最低程度。 环境风险 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)。 式中，q1，q2，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)中附录 B 重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及风险物质的使用。 本项目对环境风险做简要分析。 2、环境风险识别 本项目环境风险物质主要为湿污泥及干化后的污泥及渗滤液，主要分布于污泥脱水干化车间。 3、可能影响途径 ①对大气的污染 企业废气治理设施因断电或未按时维护保养导致非正常运行时，颗粒物、硫化氢、氨未经处理或处理不达标排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。 ②对水体的污染 燃烧、爆炸产生的物质随消防水流入就近地表水或深入地下，从而对周边水体、地下水和土壤造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分解过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。生产车间、原辅料仓库、危废仓库危废泄漏，会对土壤、地下水产生一定影响。 ③对土壤地下水的污染 本项目生产车间、原辅料仓库的原辅料，如因防渗措施不当，会对土壤、地下水产生一定影响。废气治理设施故障后，废气经大气沉降、垂直入渗等方式进入土壤、地下水环境，会造成一定污染。 4、风险防范措施及应急要求 （1）生产过程风险防范措施 ①拟建项目的生产过程中工艺技术的设计均委托专业的设计单位。 ②污泥脱水、干化装置区设置DCS控制系统、电视监控设施、自动联锁装置，配置UPS电源，构建工艺生产安全体系，防范可能出现的环境风险。 ③对于可能发生泄漏的干化机脱水机等装置，每天均应安排专人定时巡视，实施定期检测、修缮制度，并记录，具体措施如下： 1)设备开启前要检查好电气设备、水冷却系统、感应器铜管等是否完好。 2）送电和开机应有专人负责，送电后严禁接触感应器和电缆。 3）安装消防、防爆、自动监测和报警系统，确保设备安全、稳定、连续达标运行。 4）每年对设备至少停机检修一次。 （2）运输过程风险防范措施 ①污泥运输应获得有关部门的许可，采用密封良好的车辆等输送污泥，避免在运输过程中对城市环境造成二次污染。 ②各单位污泥转运前须经过减量化、稳定化和无害化处理。从事污泥收集、运输的单位或个人必须向市政行政管理部门申请办理运输车辆准运证件，污泥出厂运输需有运输车次、污泥重量的计量装置和记录制度。 ③污泥运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得车轮带泥行驶、不得沿途泄漏，运输时发现自身有泄漏的，应及时清扫干净。 ④运输过程中未经许可严禁将污泥在厂外进行中转存放，严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒。污泥运输过程中不得进行中间装卸操作。 （3）贮存过程风险防范措施 ①污泥中转和临时贮存场地须硬化，应采取措施防止因污泥和渗滤液渗漏、溢流而污染周围环境及当地的地下水。 ②避免臭气对周边大气环境造成影响。 5、环境风险分析结论 综上所述，本项目突发环境事件发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上是可行的。 八、环境监测管理要求 1、环境监测计划 本项目建成投产后，应根据工程特征和建设项目环境保护管理的有关规定，积极配合和接受各级环保部门的监督、监测。按时申请本项目的“三同时”验收监测。 2、环境监测目的 环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 3、环境监测机构 本项目营运期的环境监测工作委托有资质的第三方环境监测公司承担，日常的生产例行监测则由建设单位分析化验室负责。 4、监测项目及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）中要求，项目运营期环境监测计划见下表。 表4-11 运营期污染源监测计划一览表 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 无组织排放 厂界或防护带边缘的浓度最高点 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/半年 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 废气 排气筒1# 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/半年 废水 废水总排口 流量、pH、COD、氨氮、总磷、水温 自动监测 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 1次/月 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、铊 1次/季度 烷基汞、铊 1次/半年 噪声 厂界 等效连续A声级 昼夜1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准3类标准 九、排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废气排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单、《环境保护图形标志 排放口(源)》（GB15562.1-1995）及其修改单要求设立明显标志，具体标识见下表，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表4-12 环境保护图形标志的形状及颜色表 分类 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表4-13 环境保护图形标志一览表 序号 提示图形符号 警示图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 废水排放口 表示污水向水体排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物表示 一般固体废物贮存、处置场 建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 十、环保投资 本项目总投资699.53万元，其中环保投资14万元，占总投资的2.00%。具体环保投资情况见下表。 表4-30 环保投资估算一览表 序号 项目 环保设施名称 数量 投资额(万元) 1 废气治理 生物滤池除臭（依托）、废气收集输送设施 1 5 2 废水治理 废水处理（依托） 1 2 3 噪声治理 隔声降噪等 1 2 4 固废治理 污泥暂存仓 1 5 合计 14 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（污泥脱水干化废气） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物滤池除臭+15m排气筒（依托，现有） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
|  | 厂界无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强厂内通风、绿化（新增） |  |
| 地表水 环境 | 污泥脱水、干化废水及冲洗废水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、TP、pH | 调节+初沉池+BDP生物池+高效沉淀+消毒（依托，现有） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 隔声、基础减振、绿化等降噪措施（新增） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固体废物 | 污水处理 | 污泥 | 外运处置 | 资源化、无害化 |
|  | 污泥处理 | 废弃包装 | 外售综合利用 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则做好地下水污染防治，进行地面硬化，做好防渗措施；同时加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好。 |
| 生态保护措施 | 在厂区周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。生活垃圾不能随意丢弃，应统一收集，集中处理。因突发事故产生的废水及危险物质的泄漏，应立即采取有效措施，及时清理受污染的土壤以减小渗透及扩散范围。 |
| 环境风险 防范措施 | 制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作操作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污许可管理要求 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）可知，本项目排污许可为简化管理： 建设单位应该做到： （1）建设单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。 （2）建设单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。 （3）同一法人单位或者其他组织所属、位于不同生产经营场所的排污单位，应当以其所属的法人单位或者其他组织的名义，分别向生产经营场所所在地有核发权的环境保护主管部门申请排污许可证。生产经营场所和排放口分别位于不同行政区域时，生产经营场所所在地核发环境保护主管部门负责核发排污许可证，并应当在核发前，征求其排放口所在地同级环境保护主管部门意见。 （4）排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环境保护主管部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。 （5）依法办理排污许可证后，禁止涂改排污许可证，禁止以出租、出借、买卖或者其他方式非法转让排污许可证。且建设单位应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂排污许可证正本。此外，建设单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。 （6）排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环境保护主管部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。 （7）在排污许可证有效期内，若排污单位发生相关事项变化，排污单位应当在规定时间内向核发环保部门提出变更排污许可证的申请；排污单位需要延续依法取得的排污许可证的有效日期的，应当在排污许可证届满三十个工作日前向原核发环保部门提出申请；排污许可证发生遗失、损毁的，排污单位应当在三十个工作日内向核发环境保护主管部门申请补领排污许可证。 二、环境管理要求 （1）环境管理 企业应设置专职环境保护工作岗位，配备专职、兼职环保员，建立相应的环境保护工作制度，对环保设施进行定期检查、维护、保养，做好环境保护日常管理协调工作。 （2）环境监测计划 本项目建成后，为了确保企业在日后正常生产中噪声、废气、废水稳定达标排放，企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）中要求进行监测。 （3）台账管理 项目应根据排污许可证申请与核发技术规范中的相关要求记录台账。 （4）环保标识牌管理 项目应根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，废气排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单、《环境保护图形标志 排放口(源)》（GB15562.1-1995）及其修改单要求设立明显标志。 |

# 六、结论

建设项目符合国家产业政策，项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划要求，项目与周边环境相容，选址可行；项目拟采取的污染防治措施有效，各污染物经处理后均能满足相应排放标准；具有良好的经济效益和较好的社会效益。 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中会产生废气、噪声、固体废物等污染物，对周围大气环境、声环境、生态环境造成一定不利影响，经采取积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，严格落实本环境影响评价报告提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 1.48 | / | 0 | 0.117686 | 0 | 1.597686 | +0.117686 |
|  | 硫化氢 | 0.024 | / | 0 | 0.0026167 | 0 | 0.0266167 | +0.0026167 |
|  | 臭气浓度 | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 废水 | COD | 584 | 584 | 0 | 4.772 | 4.772 | 584 | 0 |
|  | BOD5 | 116.8 | / | 0 | 0.951 | 0.951 | 116.8 | 0 |
|  | SS | 116.8 | / | 0 | 0.759 | 0.759 | 116.8 | 0 |
|  | 氨氮 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0.439 | 0.439 | 58.4 | 0 |
|  | 总氮 | 175.2 | / | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 |
|  | 总磷 | 5.84 | / | 0 | 0.02 | 0.02 | 5.84 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣及沉砂 | 116.8 | / | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 |
|  | 污泥 | 17290 | / | 0 | 0 | 11650.75 | 5639.25 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.46 | / | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |
|  | 废包装及填料 | 2 | / | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 实验废液 | 0.365 | / | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 |
|  | 废机油 | 0.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a；项目为集中式污水处理设施配套的污泥干化工程，现有工程排放量为设计处理规模对应的排放量，技改项目废水已包含在设计处理规模内，为便于统计，将技改项目污染物排放量同步列入以新带老削减量。

# Text boxes

W：废水 N：噪声

G：废气 S：固废